«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ) - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ Π2)

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΠΙΝΑΚΑΣ Π4)

- ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ Π3 ΚΑΙ Π5)

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ

| Α/Α | Πελάτης (δημόσιος ή ιδιωτικός παραλήπτης) | Σύντομη περιγραφή της προμήθειας | Διάρκεια εκτέλεσης προμήθειας (έναρξη – λήξη) | Συμβατική αξία προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) | Παρούσα φάση | Ποσοστό συμμετοχής στην προμήθεια | Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στην προμήθεια | Στοιχείο τεκμηρίωσης | Συντήρηση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| κτλ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Στην στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών:   οριστική παραλαβή / σε εξέλιξη.

- Στην στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: πιστοποιητικό δημόσιας αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής δημόσιας αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή προμηθευτή.

- Στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα μηχανήματα / ο  εξοπλισμός  συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας.

Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον κατάλογο να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.

## διαγωνισμοσ 1:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ) - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. PC – INTEL (Α/Α 1)

ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι κατασκευασμένος από ηλεκτρογαλβανισμένο εν ψυχρώ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και η τοποθέτηση των περιφερειακών σαυτό θα γίνεται χωρίς εργαλεία (tool free). Θα υποστηρίζει μητρικές κάρτες ATX ή M-ATΧ ή και τις δύο (2). Στην πρόσοψη θα έχει τουλάχιστον 2 θύρες usb 2.0. Θα έχει πέντε (5) εσωτερικές θέσεις 3,5’’ και πέντε (5) εξωτερικές, τέσσερις (4) των 5,25’’ και μία (1) των 3,5”.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Θα υποστηρίζει βάση επεξεργαστή LGA1156. Θα έχει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές μνήμης 2xDDR3 τουλάχιστον 1066 ΜΗz. Θα υπoστηρίζει κάρτα γραφικών PCI Expressx16. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) δίσκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα έχει ενσωματωμένη κάρτα ήχου υψηλής πιστότητας 7.1 καναλιών (CH HD Audio) και κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbits/s.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Η ταχύτητα του επεξεργαστή θα είναι τουλάχιστον 3GHz και η βάση του θα είναι LGA1156. Θα είναι τουλάχιστον δύο (2) πυρήνων, L2 Cashe 4Μb. Θα έχει μικροαρχιτεκτονική 32nm.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 500W. Θα έχει προστασία από υπερεντάσεις, υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα.

ΜΝΗΜΗ (RAM)

Θα έχει μνήμη RAM 4Gb, τύπου DDR3.

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 320Gb και ταχύτητα περιστροφής 7200rpm. Θα έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA2 3.0 Gbit/s.

ΚAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Θα έχει μνήμη 1024Μb, τύπου DDR3 με μέγιστη ανάλυση 2560x1600 pixels. Θα έχει σύνδεση PCI-Express 2.0. Θα έχει εξόδους DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα έχει πλήρη υποστήριξη DirectX 10.1.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Θα έχει ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και σύνδεση usb 2.0.

ΠΟΝΤΙΚΙ

Θα είναι οπτικού τύπου ή laser και θα έχει σύνδεση usb 2.0.

ΟΘΟΝΗ

Θα είναι επίπεδου τύπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίας LCD, με διαγώνιο 18.5” και μέγιστη ανάλυση 1366x768 pixels. Θα έχει χρόνο απόκρισης 5ms.

DVD PLAYER

Θα συνδέεται με Serial ATA. Θα έχει τεχνολογία εγγραφής DVD DUAL LAYER. Θα έχει ταχύτητα ανάγνωσης CD 48x και DVD 16x, ταχύτητα εγγραφής CD 48x και DVD-R και DVD+R 22x, ταχύτητα επανεγγραφής CD 32x, DVD-R 6x και DVD+R 8x. Ο μέσος χρόνος αναζήτησης CD θα είναι 120 ms και του DVD 140 ms.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

2. PC – AMD (Α/Α  2)

ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι κατασκευασμένος από ηλεκτρογαλβανισμένο εν ψυχρώ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και η τοποθέτηση των περιφερειακών σαυτό θα γίνεται χωρίς εργαλεία (tool free). Θα υποστηρίζει μητρικές κάρτες ATX ή M-ATΧ ή και τις δύο (2). Στην πρόσοψη θα έχει τουλάχιστον 2 θύρες usb 2.0. Θα έχει πέντε (5) εσωτερικές θέσεις 3,5’’ και πέντε (5) εξωτερικές, τέσσερις (4) των 5,25’’ και μία (1) των 3,5”.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Θα υποστηρίζει βάση επεξεργαστή AM3. Θα έχει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές μνήμης 2xDDR3 τουλάχιστον 1066 ΜΗz. Θα υπoστηρίζει κάρτα γραφικών PCI Expressx16. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) δίσκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα έχει ενσωματωμένη κάρτα ήχου υψηλής πιστότητας 7.1 καναλιών (CH HD Audio) και κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbits/s.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Η ταχύτητα του επεξεργαστή θα είναι τουλάχιστον 3GHz και η βάση του θα είναι AM3. Θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) πυρήνων, L2 Cashe 2Μb. Θα έχει μικροαρχιτεκτονική 45nm. Θα υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα 32-64 bits.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 500W. Θα έχει προστασία από υπερεντάσεις, υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα.

ΜΝΗΜΗ (RAM)

Θα έχει μνήμη RAM 4Gb, τύπου DDR3.

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 320Gb και ταχύτητα περιστροφής 7200rpm. Θα έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA2 3.0 Gbit/s.

ΚAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Θα έχει μνήμη 1024Μb, τύπου DDR3 με μέγιστη ανάλυση 2560x1600 pixels. Θα έχει σύνδεση PCI-Express 2.0. Θα έχει εξόδους DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα έχει πλήρη υποστήριξη DirectX 10.1.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Θα έχει ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και σύνδεση usb 2.0.

ΠΟΝΤΙΚΙ

Θα είναι οπτικού τύπου ή laser και θα έχει σύνδεση usb 2.0.

ΟΘΟΝΗ

Θα είναι επίπεδου τύπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίας LCD, με διαγώνιο 18.5” και μέγιστη ανάλυση 1366x768 pixels. Θα έχει χρόνο απόκρισης 5ms.

DVD PLAYER

Θα συνδέεται με Serial ATA. Θα έχει τεχνολογία εγγραφής DVD DUAL LAYER. Θα έχει ταχύτητα ανάγνωσης CD 48x και DVD 16x, ταχύτητα εγγραφής CD 48x και DVD-R και DVD+R 22x, ταχύτητα επανεγγραφής CD 32x, DVD-R 6x και DVD+R 8x. Ο μέσος χρόνος αναζήτησης CD θα είναι 120 ms και του DVD 140 ms.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

3. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) – (Α/Α 3)

Το μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και κατά την περίοδο της παράδοσης του. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της  παραγωγής του  ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν επί ποινή απόρριψης σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή.

Θα διαθέτει επί ποινή απόρριψης τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Α. Μητρική Κάρτα (motherboard)

- USB θύρες (USB 2.0 ή ανώτερο) ≥ 2

- Θύρες VGA ≥ 1

Β. Χαρακτηριστικά Επεξεργαστή (CPU)

- Πλήθος προσφερόμενων επεξεργαστών: 1

- Αριθμός πυρήνων ≥ 2

- Πρώτη ημερομηνία παραγωγής της έκδοσης του επεξεργαστή νεότερη από 01/01/2011.

- Να αναφερθεί το συγκεκριμένο μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του (συχνότητα πυρήνα, μέγεθος μνήμης cache, συχνότητα διαύλου)

Γ. Κύρια Μνήμη

- Θα έχει μνήμη τύπου DDR-3 ≥ 2 GB

- Να αναφερθεί η μέγιστη μνήμη συστήματος και ο τρόπος επέκτασης της μνήμης πέραν της ζητούμενης

Δ. Μονάδες σκληρών δίσκων

- Xωρητικότητα μονάδας (unformatted) ≥ 320Gb

E. Μονάδα ανάγνωσης εγγραφής CD/DVD

- Dual layer.

ΣΤ. Δικτυακές Συνδέσεις

- Θύρα RJ-45, 10/100/1000 BaseT Mbit/sec Ethernet (auto sensing) ≥ 1

- WLAN 802.11 b/g/n

Ζ. Οθόνη- πληκτρολόγιο –Κάρτα Ηχου

- Έγχρωμη οθόνη γραφικών LCD ή LED ή αντίστοιχη. (Να αναφερθεί η ανάλυση οθόνης). Διαγώνιος ≥ 15,6’’

- Υποσύστημα επεξεργαστή γραφικών (Graphics Processor) με έξοδο HDMI

- Πληκτρολόγιο συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο  και  ενσωματωμένο Touchpad με περιοχή κύλισης ή αντίστοιχο

- Κάρτα ήχου 128Bit stereo ή καλύτερη, είσοδοι μικροφώνου, Line in, Line out, ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία (ή στερεοφωνικός ήχος) και  ενσωματωμένη κάμερα. (Να αναφερθεί η ανάλυση της ενσωματωμένης κάμερας)

Η. Απόδοση Συστήματος

Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσμάτων μέτρησης της απόδοσης του συστήματος φορητού προσωπικού υπολογιστή για τα παρακάτω μετροπρογράμματα:

- Το σύστημα θα σημειώνει επιδόσεις με το μετροπρόγραμμα BAPCo Sysmark2007 Preview (SYSmark 2007 Preview Rating) σε MS-Windows 7 λειτουργικό σύστημα με τιμή ≥ 150 (επιδόσεις με ρεύμα)

- Το σύστημα θα σημειώνει επιδόσεις όταν τροφοδοτείται αποκλειστικά από την μπαταρία του σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 σε Windows 7 (Performance Rating σε Office Productivity 2007 Workload) με τιμή ≥ 220 (επιδόσεις με μπαταρία)

- Το σύστημα θα σημειώνει τις παραπάνω επιδόσεις όταν τροφοδοτείται αποκλειστικά από την μπαταρία του σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 σε Windows 7  και θα επιτυγχάνει αυτονομία (Battery Life σε Office Productivity 2007 Workload) με τιμή ≥ 240 (αυτονομία με μπαταρία)

Θ. Αλλα χαρακτηριστικά

- Προστασία πρόσβασης στο BIOS με κωδική λέξη

- Μπαταρία Τεχνολογίας ιόντων λιθίου (Li-Ion), με εξωτερικό τροφοδοτικό AC

- Αυτονομία  μπαταρίας (τυπική) ≥ 3 ώρες

- Μέγιστο βάρος (χωρίς παρελκόμενα) ≥ 2,7 Kgr (Να αναφερθεί η ακριβής σύνθεση που αφορά στο συγκεκριμένο βάρος καθώς και το βάρος των τυχόν επιπλέων συσκευών που προσφέρονται)

- Εξωτερικό notebook mouse (κατάλληλο για δεξιόχειρες & αριστερόχειρες) με σύνδεση τύπου USB

- Άλλος εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια κλπ.)

Ι. Λογισμικό Συστήματος

- Ο φορητός υπολογιστής θα διαθέτει προεγκατεστημένο διπλό λειτουργικό σύστημα (Dual Boot)

- Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης των προεγκατεστημένων λειτουργικών συστημάτων, καθώς και όλου του συνοδευτικού τους λογισμικού, με απλή διαδικασία (Image recovery DVD).

- Λειτουργικό Σύστημα Ι.

Λειτουργικό σύστημα είτε Microsoft Windows 7 (με ενεργοποιημένο το XP Mode) είτε Mac OS X Lion πλήρως εξελληνισμένο ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού προ-εγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης και τη δυνατότητα επανεγκατάστασης από ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού δίσκου

- Λειτουργικό Σύστημα ΙΙ.

Λειτουργικό σύστημα Linux, πλήρως εξελληνισμένο στην νεώτερη διαθέσιμη του έκδοση  κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, προεγκατεστημένο

ΙΑ. Λογισμικό Προστασίας Από Ιούς

- Σε κάθε σταθμό εργασίας να προεγκατασταθεί λογισμικό προστασίας από Ιούς (για το Λειτουργικό Σύστημα Ι)

- Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του (εάν απαιτείται), ισχύος τουλάχιστον όσο και το διάστημα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της)

- Δυνατότητα ελέγχου των αρχείων στο σκληρό δίσκο του σταθμού εργασίας

- Προστασία από ιούς, Trojan Horses, Worms, Macro Viruses, ActiveX Controls, Java Applets καλύπτοντας και την περίπτωση των συμπιεσμένων αρχείων

- Αυτόματη παροχή αναβαθμίσεων και ενημέρωσης τόσο του ίδιου του λογισμικού (live updates, patches) όσο και των «υπογραφών» των νέων ιών, μέσω του εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου (εάν υπάρχει ο εξυπηρετητής, αλλιώς μέσω Διαδικτύου), από τον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρίας κατά το χρονικό διάστημα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

- Ανίχνευση και προστασία από τους ιούς σε πραγματικό χρόνο (κατά την πρόσβαση του αρχείου από το χρήστη ή από το λειτουργικό σύστημα)

ΙΒ. Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

- Λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου (μέσω μιας συνολικής σουίτας εφαρμογών ή/ και μέσω ενός συνόλου από αυτόνομες ή μη εφαρμογές) με εξελληνισμένη διεπαφή χρήστη (User Interface) και με υποστήριξη ελληνικών (συλλαβισμός, ορθογραφικός έλεγχος, θησαυρός), με δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο υπολογιστή για το σύνολο των αδειών (όπου εφαρμόζεται), όπου θα καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες:

•	επεξεργασία κειμένου

•	επεξεργασία λογιστικών φύλλων

•	επεξεργασία βάσεων δεδομένων

•	επεξεργασία παρουσιάσεων

•	μορφοποίηση μαθηματικών εξισώσεων

•	διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

•	διαχείριση επαφών και ημερολογίου

•	δημιουργία αρχείων pdf

- Η σουίτα εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου μπορεί να είναι είτε κοινή και για τα δύο λειτουργικά συστήματα είτε διαφορετική

ΙΓ. Λοιπά Λογισμικά

- Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων pdf (και για τα δύο λειτουργικά συστήματα)

- Λογισμικό συμπίεσης / αποσυμπίεσης αρχείων (πχ 7-zip)

ΙΔ. Άλλα Χαρακτηριστικά

- Όλοι οι φορητοί υπολογιστές να διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος και απενεργοποίησης σε περίπτωση κλοπής ο οποίος δεν παρακάμπτεται από αναβάθμιση BIOS ή διαγραφή και επανεγκατάσταση λογισμικού. Να περιγραφεί αναλυτικά.

- Να αναφερθούν τυχόν άλλα χαρακτηριστικά

ΙΕ. Εγγυήσεις

- Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών και υποστήριξη, η οποία να καλύπτει όλα τα μέρη του συστήματος (HW & SW) και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

- Για χρονικό διάστημα 30 ημερών μετά και από την οριστική παραλαβή, τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν στους φορητούς υπολογιστές θα οδηγούν σε άμεση αντικατάστασή τους και όχι σε διαδικασία επιδιόρθωση (δηλαδή θα θεωρούνται Dead On Arrival – DOA).

Ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει και τα εξής:

- Τον χρόνο απόκρησης τεχνικής υποστήριξης σε βλάβες.

- Την κάλυψη του help desk.

- Την διαθεσιμότητα αντικατάστασης υλικού.

- Την πολιτική ανανέωσης (νέες εκδόσεις) λογισμικού.

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (Α/Α 4)

Θα έχει χωρητικότητα 500Gb, μέγεθος 2,5’’ και σύνδεση USB 2.0. Ο μέγιστος ρυθμός μεταφοράς αρχείων μέσω USB θα είναι τουλάχιστον 480Mbit/sec και θα διαθέτει αυτόματο backup. Θα είναι συμβατός με Windows 2000/XP/Vista/7 και υπολογιστές Mac OS X 10.4.10+, 10.5.2+.

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 11x8.3x1.5mm (ΠxΒxΥ).

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

5. WEB CAMERA (Α/Α 5)

Θα έχει ανάλυση φωτογραφίας τουλάχιστον 4 megapixels και βίντεο 1280 Χ 720 pixels. Θα προσφέρει high definition εικόνα στα 720p, θα διαθέτει δυνατότητα αυτόματης εστίασης (AutoFocus) καθώς και τεχνολογία για καθαρή εικόνα σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Θα έχει δυνατότητα περιστροφής 360ο. Θα φέρει ενσωματωμένο μικρόφωνο. Θα περιλαμβάνεται η βάση στήριξης και η θήκη μεταφοράς της.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

6. ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET (Α/Α 6)

Θα είναι μεγέθους Α4 και θα έχει ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 20 σελ/λεπτό και έγχρωμης 16 σελ/ λεπτό. Η ανάλυση εκτύπωσης θα είναι 4800 x 1200 dpi. Θα έχει σύνδεση usb 2.0. Ο τροφοδότης χαρτιού θα είναι τουλάχιστον 80 φύλλων.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

7. ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (Α/Α 7)

Θα είναι μεγέθους Α4 και θα έχει ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 16 σελ/λεπτό. Η ανάλυση εκτύπωσης θα είναι 600 x 600 dpi. Ο μηνιαίος κύκλος εργασιών θα είναι 5000 σελίδες. Θα έχει εγκατεστημένη μνήμη 8 Mb και σύνδεση usb 2.0. Ο τροφοδότης χαρτιού θα είναι τουλάχιστον 150 φύλλων.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

8. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET (Α/Α 8)

Θα είναι μεγέθους Α4 και θα έχει λειτουργίες αντιγραφικού, εκτυπωτή, σαρωτή. Θα έχει ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 20 σελ/λεπτό και έγχρωμης 15 σελ/ λεπτό. Η ανάλυση εκτύπωσης θα είναι 4800 x 1200 dpi και σάρωσης 1200 x 2400 dpi. Ο μηνιαίος κύκλος εργασιών θα είναι 3000 σελίδες. Θα έχει εγκατεστημένη μνήμη 16 Mb και σύνδεση usb 2.0. Ο τροφοδότης χαρτιού θα είναι τουλάχιστον 100 φύλλων.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ (Α/Α 9)

Θα έχει δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγής πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full High Definition) 1920x1080 pixels, οπτικό ζουμ 10x και ψηφιακό τουλάχιστον 100x. Θα έχει δυνατότητα εγγραφής σε ανάλυση 16:9 και 4:3. H ανάλυση φωτογραφίας θα είναι τουλάχιστον 3 megapixels. Θα έχει οθόνη αφής LCD 2,7”. Θα διαθέτει τουλάχιστον 3 διαφορετικές ποιότητες εγγραφής, ενσωματωμένο φλας, λειτουργία νυχτερινής λήψης και αθόρυβη λειτουργία. Θα έχει ως αποθηκευτικά μέσα μια εσωτερική (flash) και μια αφαιρούμενη (memory stick) κάρτα μνήμης. Θα έχει τις παρακάτω εξόδους: ΗDMI,  S-Video, USB, audio.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (Α/Α 10)

Θα έχει ανάλυση τουλάχιστον 10 megapixels. Η μέγιστη ανάλυσή της θα είναι τουλάχιστον 3600 x 2700 pixels. Θα έχει ευρυγώνιο φακό, οπτικό ζουμ τουλάχιστον 5x και ψηφιακό 4x. Η οθόνη θα είναι 2,7’’ με ανάλυση τουλάχιστον 230000 pixels. Θα έχει δυνατότητα εγγραφής βίντεο με ανάλυση τουλάχιστον 640 x 480 pixels. Θα διαθέτει σταθεροποιητή εικόνας. Η μνήμη της θα είναι τουλάχιστον 16Gb. Το μέσο εγγραφής θα είναι κάρτα μνήμης. Θα έχει εξωτερική σύνδεση USB.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

11. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ (Α/Α 11)

Θα διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 1Gb με τουλάχιστον 400 ώρες χρόνο εγγραφής σε λειτουργία long play. Θα έχει τουλάχιστον 3 ποιότητες ηχογράφησης (ΗQ/SP/LP), φωνητικό έλεγχο εγγραφής με υψηλή/χαμηλή ευαισθησία μικροφώνου και τεχνολογία αποκοπής θορύβου (για ενίσχυση της ανθρώπινης ομιλίας και μείωση του θορύβου). Θα διαθέτει οθόνη LCD. Θα έχει ευκολία στη χρήση καθώς και στην επεξεργασία των δεδομένων. Θα συνδέεται με ηλεκτρονικό  υπολογιστή μέσω θύρας USB.  Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού μικροφώνου και ακουστικών.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

12. PROJECTOR (Α/Α 12)

Θα έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 2000 ANSI lumens, ονομαστική ισχύ κανονικής λειτουργίας 240W και σε κατάσταση αναμονής (standby) μικρότερη από 3W. Θα υποστηρίζει αναλύσεις από VGA (640x480) έως UXGA (1600 x 1200). Θα έχει  κατακόρυφη ρύθμιση keystone ±200. H διάρκεια ζωής της λάμπας, σε κανονική και οικονομική λειτουργία, θα είναι τουλάχιστον 3000 και 4000 h αντίστοιχα. Θα έχει τροφοδοσία 100-240 V στα 50-60 Hz. Το επίπεδο θορύβου σε κανονική λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τα 37dB. Θα έχει μέγεθος εικόνας 40’’ έως 300’’. Θα έχει εισόδους εικόνας 1xD-sub 15 ακίδων, 1xRCA, 1xS-Video, έξοδο εικόνας 1xD-sub 15 ακίδων, είσοδο και έξοδο ήχου από 1xstereo mini-jack .

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

13. ΟΘΟΝΗ PROJECTOR (Α/Α 13)

Θα είναι οθόνη προβολής για τοποθέτηση σε τοίχο. Θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 2x2m και βαθμό αντανάκλασης 1.1 Gain. Θα είναι κατάλληλη για παρουσιάσεις με overhead και data projector καθώς και για προβολή βίντεο και slides. Θα διαθέτει ειδικό μηχανισμό για εύκολο δίπλωμα.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

14. ΟVERHEAD PROJECTOR (Α/Α 14)

Θα έχει τάση λειτουργίας 230V/50Hz, με διακόπτη τροφοδοσίας (on -off) και καλώδιο ρεύματος. Θα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης. Θα φέρει λάμπα αλογόνου τουλάχιστον 250W/24V και θα έχει θέση΄δεύτερης λάμπας, ίδιας ισχύος, με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας της. Θα έχει κεφαλή ανοιχτού τύπου (με κινητό κάτοπτρο). Θα φέρει κοχλία εστίασης στον βραχίονα ή στον φακό. Ο φακός θα είναι εστιακής απόστασης: 300 mm ± 20 mm. Η προσφορά φακού zoom είναι επιθυμητή, αλλά όχι υποχρεωτική. Θα έχει επιφάνεια εργασίας τουλάχιστον 285 mm Χ 285 mm.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

15. ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗΣ (Α/Α 15)

Θα έχει δυνατότητα βιβλιοδεσίας 400 φύλλων μεγέθους τουλάχιστον Α4 και μέγιστο χρόνο βιβλιοδεσίας 40sec. Θα αποτελείται από δύο τμήματα, ένα στο οποίο γίνεται η θερμοκόλληση και ένα στο οποίο ψύχεται το έγγραφο. Θα διαθέτει διακόπτη επιλογής για θερμοκόλληση σε 2 διαφορετικές ταχύτητες, ανάλογα με το πάχος του εντύπου. Θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης. Θα έχει οπτικά και ηχητικά μηνύματα-ειδοποιήσεις για το πέρας της εργασίας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας για μεγαλύτερη ασφάλεια.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

16. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ (Α/Α 16)

Θα πλαστικοποιεί έγγραφα μεγέθους έως και Α3. Θα έχει πάχος μέγιστης πλαστικοποίησης τουλάχιστον 125μm και ταχύτητα πλαστικοποίησης τουλάχιστον 300mm/min. Θα έχει ονομαστική ισχύ 500W και η τάση λειτουργίας του θα είναι 220-240V. O μέγιστος χρόνος προθέρμανσής του θα είναι 5 min. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 480X150X85 mm (ΜxΠxΥ)

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

17. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Α/Α 17)

Θα αποτελείται από:

Ενισχυτής

Ο ενισχυτής θα έχει ισχύ 60Wrms @ 100V & 4 έως 16Ω. Θα διαθέτει τουλάχιστον 3 εισόδους μικροφώνου με βύσματα XLR ( balanced) και 3 Aux (στέρεο-εισόδους σήματος line)  για CD-Mp3 player, Ραδιοφωνικό Δέκτη (Tuner) & Κασετόφωνο (tape deck). Όλες οι είσοδοι μικροφώνου θα διαθέτουν διακόπτη phantom  με επιλογή on-off για την τροφοδοσία σε πυκνωτικά μικρόφωνα.Θα έχει καμπύλη απόκρισης 50-20000Ηz ±3Db. Η αρμονική παραμόρφωση από οποιαδήποτε είσοδο στην τελική έξοδο θα είναι μικρότερη από 2% σε πλήρη ισχύ στο 1 KHz. Ο λόγος σήματος προς τον θόρυβο στη μέγιστη ρύθμιση εντάσεως (maximum volume control) θα είναι ελάχιστα (minimum):

για τις εισόδους μικροφώνου -60dB &

για τις εισόδους aux(line)-76dB.

Θα έχει ρυθμιστικά τόνου bass & treble. Θα έχει ενδεικτικά λειτουργίας οn – οff , για την στάθμη εξόδου,  και για την   ενεργοποίηση των ηχείων.	 Θα έχει διαστάσεις για να τοποθετείται σε μεταλλικό ικρίωμα 19΄΄ ή flight case. Θα λειτουργεί με τάση 230 V/50Hz.							      Θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, που θα διαθέτει ISO 2008 ενώ η συσκευή θα διαθέτει CE.

CD-Mp3 PLAYER 											    Θα διαθέτει τουλάχιστον 1 stereo έξοδο σήματος (line), θα αναπαράγει CD, CD-R, CD-RW και μουσικά αρχεία mp3. Θα έχει καμπύλη απόκρισης 20-20000Ηz ±1dB. Θα έχει αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,01%. O λόγος σήματος προς τον θόρυβο θα είναι -90dB. Θα έχει διαστάσεις 1U για να τοποθετείται σε μεταλλικό ικρίωμα 19΄΄ ή μεταφερόμενη θήκη (flight case). Θα λειτουργεί με τάση 230 V/50Hz.			   Θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει διαθέτει CE.

Ραδιοφωνικός Δέκτης (Tuner) AΜ-FΜ

Θα διαθέτει δυνατότητα λήψης στα ΑΜ-FM. Θα έχει δυνατότητα για απομνημόνευση 20 σταθμών. Θα έχει τουλάχιστον 1 stereo & 1 mono έξοδο για σύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα. Θα έχει ενδεικτικά λειτουργίας οn – οff , για την στάθμη εξόδου,  και για την   ενεργοποίηση των ηχείων. Θα έχει διαστάσεις για να τοποθετείται σε μεταλλικό ικρίωμα 19΄΄ ή μεταφερόμενη θήκη (flight case). Θα λειτουργεί με τάση 230 V/50Hz. Θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει ISO 2008 ενώ η συσκευή θα διαθέτει CE.

Ασύρματο σετ μικροφώνου χειρός στα UHF

Το σύστημα θα είναι πλήρες και θα αποτελείται από 1 δέκτη με ενσωματωμένες τις 2 κεραίες λήψης, και ένα πομπό που θα είναι το μικρόφωνο χειρός. Το σύστημα θα λειτουργεί στα UHF από τους 660-865ΜΗz (έξω από την περιοχή των UHF τηλεοπτικών σταθμών (TV channels)) και θα διαθέτει την δυνατότητα για επιλογή 3 συχνοτήτων λειτουργίας. Ο πομπός θα λειτουργεί με 1 μπαταρία τύπου ΑΑ και θα έχει δυνατότηατα τουλάχιστον 25 ωρών λειτουργίας με μπαταρία των 2200mAh. Συνολικά το σύστημα θα έχει :

Καμπύλη απόκρισης 35-20000Hz o δέκτης & 65-20000Ηz ο πομπός χειρός

Αρμονική παραμόρφωση ( πομπός & δέκτης) 0,8%

Λόγο σήματος προς θόρυβο ( πομπός & δέκτης) -110dB(Α)

Ο πομπός θα έχει ισχύ εκπομπής 10mW (ERP)

Ο δέκτης θα διαθέτει έξοδο Balanced με βύσμα 3pin XLR male & unbalanced με βύσμα

τύπου JACK TS ¼’’

Σετ ηχείων

Τα ηχεία θα είναι 2 δρόμων 2 μεγαφώνων με woofer 5’’ και tweeter 1’’ με φόρτιση τύπου κόρνας. Θα έχουν καμπύλη απόκρισης 80-20000Ηz. Θα έχουν ευαισθησία 90dB/w/m. Θα διαθέτουν στο εσωτερικό τους ενσωματωμένο εργοστασιακό μετασχηματιστή 70-100V με επιλογέα της ισχύος λειτουργίας στα 30-15-10 W. Θα είναι αυτοστήρικτα και θα εμπεριέχουν την εργοστασιακή επίτοιχη βάση στήριξης τους. Οι διαστάσεις του θα είναι το μέγιστο 165mm (Βάθος) x 265mm (Ύψος) x165mm (Πλάτος).Το βάρος καθενός ηχείου θα είναι μικρότερο από 3,7 kg μαζί με την επίτοιχη βάση.

Πλαστική θήκη

Θα είναι από πολυουρεθάνη, τύπου flight-case πλάτους 19’’, με ύψος 6 units, για την τοποθέτηση και φύλαξη  των μηχανημάτων (εκτός των ηχείων) και την εύκολη μεταφορά τους.

Η μεγαφωνική εγκατάσταση:

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει κάθε τμήμα της.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο των τμημάτων της και του λογισμικού τους, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

18. DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ) - (Α/Α 18)

Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει πιστοποίηση C.E. Να είναι νέο είδος (μοντέλο) και κατασκευασμένο τους τελευταίους 18 μήνες από την δημοσίευση.

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

Συμβατότητα μέσων: CD-R, CD-RW, Audio CD, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+/-RW, DivX,     JPEG, MP3, VCD.

Τάση λειτουργίας: 220-240V/50Hz ± 10%.

Να διαθέτει ψηφιακή σύνδεση HDMI.

Να διαθέτει τουλάχιστον ένα καλώδιο σύνδεσης με την τηλεόραση  τύπου SCART.

Εύχρηστο menu λειτουργίας-πλοήγησης

Εύχρηστο menu για ρυθμίσεις εγκατάστασης, αυτόματη αναζήτηση και χειροκίνητη.

Τηλεχειριστήριο με πλήρεις ρυθμίσεις λειτουργίας και μπαταρίες.

Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων και λειτουργίας)

Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής, με ελληνικούς υπότιτλους, σε DivX

Να έχει δυνατότητα εγγραφής

Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Το εγχειρίδιο θα περιέχει πλήρης οδηγίες εγκατάστασης και συνδέσεων. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση ελαφρών βλαβών.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

19. ΣΥΣΚΕΥΗ ΤHΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) - (Α/Α 19)

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

Η μέθοδος εκτύπωσης να είναι μόνο Laser (ασπρόμαυρο).

Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει πιστοποίηση CE για την συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον αφορά την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται ότι είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς του σε κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά, από την ημερομηνία της δημοσίευσης, καθώς και να μην είναι ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα, προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.

Οι συσκευές να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας στα υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας της χώρας εφοδιασμένες με τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας (εγκρίσεις ΟΤΕ).

Οι συσκευές να συνδέονται με δισύρματη τηλεφωνική γραμμή σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα της χώρας.

Η συσκευή να στέλνει και να λαμβάνει φύλλα μεγέθους Α4 (ασπρόμαυρα και έγχρωμα) καθώς και να εκτυπώνει ασπρόμαυρα φύλλα Α4.

Η συσκευή να εκτυπώνει σελίδες μηνυμάτων Α4 με ταχύτητα τουλάχιστον δέκα (10) σελ. ανά λεπτό.

Να διαθέτει ταχύτητα επικοινωνίας τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσια με δύο χιλιάδες τετρακόσια (33600 – 2400) bps με αυτόματη μετάπτωση.

Ανάλυση τουλάχιστον 64 διαβαθμίσεις του γκρι.

Μνήμη αποθήκευσης μηνυμάτων τουλάχιστον δύο (2) MB, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής εγγράφων μέσω μνήμης σε ομάδες παραληπτών, ή λήψης σε περίπτωση που έχει τελειώσει το χαρτί τροφοδοσίας ή σε περίπτωση που η συσκευή είναι απασχολημένη με άλλη εργασία. Στην ανωτέρω χωρητικότητα δεν περιλαμβάνεται η μνήμη που απαιτείται για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της συσκευής (Setup, Error Correction Mode, ID, αριθμοί τηλεφώνων, ομαδοποιήσεις κλπ.) και η οποία πρέπει να παραμένει αναλλοίωτη όταν η συσκευή FAX τίθεται εκτός λειτουργίας ή διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας της.

Να διαθέτει τουλάχιστον ογδόντα (80) μνήμες τηλεφωνικών κλήσεων και μπαταρία διατήρησής τους.

Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη τουλάχιστον είκοσι (20) φύλλων, μεγέθους Α4.

Να διαθέτει κασέτα χωρητικότητας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) φύλλων Α4, για χαρτί βάρους ογδόντα (80) gr/m2 περίπου.

Το πληκτρολόγιο της συσκευής να αποτελείται από ανεξάρτητα πλήκτρα αφής και όχι από πλήκτρα μεμβράνης. Να είναι δε κατασκευασμένη η συσκευή από ανθεκτικό υλικό (απλή πίεση με αντίχειρα να μην επηρεάζει το σχήμα της συσκευής). Το χρώμα της συσκευής να αρμόζει αισθητικά σε περιβάλλον γραφείου.

Να υπάρχει στην συσκευή, οθόνη απεικόνισης τουλάχιστον είκοσι (20) σταθερών ή κυλιόμενων αλφαριθμητικών χαρακτήρων, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία, η ώρα, η ταυτότητα (ID), ο αριθμός καλούμενου, ο αριθμός καλούντος, οι οδηγίες χειρισμού, η κατάσταση της συσκευής, τα μηνύματα των βλαβών, τα μηνύματα αντικατάστασης αναλωσίμων, η ύπαρξη προς εκτύπωση μηνυμάτων κ.λ.π, χωρίς να χρειάζονται γραπτές οδηγίες – επεξηγήσεις.

Να έχει σύστημα προστασίας του αποστελλομένου εγγράφου από παράσιτα τηλεφωνικών γραμμών (error correction mode).

Να διαθέτει αυτόματη επανάκληση, σε περίπτωση που ο καλούμενος αποδέκτης είναι κατειλημμένος.

Να διαθέτει σύστημα ακύρωσης (Reject).

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αποστολής μηνυμάτων σε πολλαπλές διευθύνσεις, τουλάχιστον είκοσι (20) διαδοχικών, το οποίο να δίνει και αναλυτική απόδειξη αποστολής.

Να παρέχει επιβεβαίωση αποστολής κατάλληλη για αρχειοθέτηση που να αναφέρει τον αριθμό FAX, με τον οποίο επικοινώνησε, ημερομηνία, ώρα, διάρκεια κ αριθμό σελίδων αποστολής, καθώς και να εμφανίζει, μερική τουλάχιστον, απεικόνιση της πρώτης σελίδας αποστολής.

Να διαθέτει λειτουργία εκτύπωσης συγκεντρωτικής κατάστασης μηνυμάτων.

Να παρέχουν οι συσκευές την δυνατότητα σύνδεσης και δεύτερης τηλεφωνικής συσκευής (Line Out).

Να διαθέτει αυτόματο διαχωριστή FAX / Τηλεφώνου.

Σε περίπτωση που η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής τροφοδοσίας ή κλεισίματος διακόπτη (θέση Power off), η τηλεφωνική συσκευή που έχει συνδεθεί στην γραμμή εξόδου (LINE OUT), ή το μικροτηλέφωνο που ενδεχομένως υπάρχει στην ίδια την συσκευή, να λειτουργούν κανονικά.

Η συσκευή να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με Η/Υ.

Να μπορούν να λειτουργούν οι συσκευές σε συνθήκες μη κλιματιζόμενου χώρου, σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Να λειτουργούν με ρεύμα τάσης 220/230 V και συχνότητας 50/60 Hz, να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστες. Δεν είναι αποδεκτές συσκευές που χρησιμοποιούν εξωτερικά της συσκευής μετασχηματιστή που μετατρέπει την τάση από 220 V. Το καλώδιο τροφοδοσίας να διαθέτει τρείς (3) αγωγούς (φάση, ουδέτερο και γείωση), μήκους τουλάχιστον 2μ. που θα καταλήγει σε ρευματολήπτη (φις) τύπου σούκο, από άθραυστο υλικό.

Η συσκευή να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο ρευματολήπτη για την σύνδεσή της στο τηλεφωνικό δίκτυο ενός Σχολείου. Το καλώδιο σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο να έχει μήκος δύο (2) μέτρα τουλάχιστον και να καταλήγει σε ρευματολήπτη 4πολικό ή 6πολικό ή 8πολικό, του οποίου οι δυο επαφές θα συνδέουν το τηλεφωνικό δίκτυο.

Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από πλήρως αναλυτικά και ορθά μεταφρασμένα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα set αναλωσίμων και ένα πακέτο χαρτί Α4 πεντακοσίων (500) φύλλων. Η δαπάνη του πρώτου αυτού set αναλωσίμων και του χαρτιού θα βαρύνει τον ανάδοχο. Τα αναλώσιμα πρέπει να τοποθετούνται χωρίς την χρήση εργαλείων.

Να διατίθεται με κάθε συσκευή οδηγός γρήγορης εκκίνησης και βασικών λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει τον χρήστη στην σύνδεση και χρήση της συσκευής.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

20. ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο) - (Α/Α 20)

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

Το ραδιοκασετόφωνο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO, να διαθέτει CD PLAYER (συμβατό με όλα τα CD) και να είναι φορητό ( δηλ. να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήμα C.E και να είναι κατασκευασμένο τους τελευταίους 18 μήνες από την δημοσίευση.

CD-Player, συμβατό με αναπαραγωγή CD, CD-R/RW/MP3.

Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2X2 Watt RMS.

Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου ή ύπαρξη ενσωματωμένου .

Ενσωματωμένα μεγάφωνα αναλόγου ισχύος.

Έξοδο για σύνδεση με  ακουστικά.

Όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και κομβία για τη λειτουργία του.

Να λειτουργεί με τάση 220V – 240V / 50Hz ±10% και με μπαταρίες.

Καλώδιο ρευματοληψίας.

Ρύθμιση έντασης φωνής.

Χειρολαβή μεταφοράς.

Περιοχές λήψης ραδιοφώνου: MW και  FM.

Να έχει κεραία λήψης σταθμών και ψηφιακή ένδειξη επιλογής σταθμών, με τουλάχιστον 10 μνήμες σταθμών στη περιοχή των FM.

Να είναι δυνατή η εγγραφή από CD και ράδιο στο κασετόφωνο.

Τηλεχειριστήριο για τις κύριες λειτουργίες (του ραδιοφώνου και του CD).

Να διαθέτει είσοδο aux (line-in)

Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

21. ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ  ΕΓΧΡΩΜΟΙ (Α/Α 21)

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι συσκευές είναι οι ακόλουθες :

Οι προς προμήθεια συσκευές πρέπει να είναι καινούργιες, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστες. Επί πλέον, θα πρέπει να είναι νέο είδος (μοντέλο) και να έχουν κατασκευασθεί τους τελευταίους 12 μήνες από την δημοσίευση.

Οι συσκευές να είναι κατασκευασμένες και να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε να είναι δε εφοδιασμένες με το σήμα CE και να επισυναφθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Τάση λειτουργίας 220 Βολτ 50 Hz ±10%.

Ακροδέκτες είσοδοι- έξοδοι HDMI x2, VGA, AV-In, S-VIDEO-In, Scart, Component (Y, Pb, Pr), .

Εύχρηστο menu λειτουργίας και TELETEXT, αυτόματη αναζήτηση και χειροκίνητη.

Οθόνη τουλάχιστον 32΄΄ (TFT - LCD 16:9) και κατά μέγιστο 40”.

Ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1366Χ768

Φωτεινότητα τουλάχιστον 500cd/m2

Λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 10.000:1

Γωνία θέασης >=170°/ 170°

Χρόνος απόκρισης <=8ms

Συμβατή με σήματα υψηλής ευκρίνειας 1080i, 720p μέσω θύρας HDMI

Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα επιλογής 50 τουλάχιστον προγραμμάτων και ρύθμιση  όλων των  λειτουργιών, με μπαταρίες.

Ενσωματωμένος ψηφιακός αποκωδικοποιητής.

Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων – λειτουργίας)

Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Το εγχειρίδιο θα περιέχει πλήρης οδηγίες εγκατάστασης και συνδέσεων. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες. Θα παραδίδεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας με τον προσφερόμενο χρόνο ισχύος της. Επί πλέον να διατίθεται, με κάθε συσκευή, οδηγός γρήγορης εκκίνησης και βασικών λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει τον χρήστη στην σύνδεση και χρήση της συσκευής.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

22. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Α/Α 22)

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει πιστοποίηση CE για την συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον αφορά την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται ότι είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς του σε κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά, από την ημερομηνία της δημοσίευσης, καθώς και να μην είναι ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα, προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.

Η μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (maximum monthly volume) του μηχανήματος να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) φωτοαντιγράφων και η προτεινόμενη μέση μηνιαία παραγωγική ικανότητα (average recommended monthly volume) να είναι τουλάχιστον οχτώ χιλιάδων (8.000) φωτοαντιγράφων. Οι ικανότητες αυτές να βεβαιώνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (copy speed): Το μηχάνημα να έχει ταχύτητα παραγωγής τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φωτοαντιγράφων Α4 ανά λεπτό.

Η φωτοαντιγραφή να επιτυγχάνεται με ανάλυση (copy resolution) τουλάχιστον εξακόσια επί εξακόσια (600x600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής)  και τουλάχιστον διακόσιους πενήντα έξι (256) διαβαθμίσεις του γκρι.

Μέγεθος χαρτιού φωτοαντιγραφής (copy sizes): Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων τουλάχιστον Α5, A4 και Α3.

Να διαθέτει by pass χαρτιού τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειες, χοντρό χαρτί κλπ).

Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του by pass), που δίδουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα χιλίων (1.000) φύλλων τουλάχιστον. Οι εν λόγω κασέτες να δέχονται χαρτιά διαστάσεων των ζητούμενων διαστάσεων και να είναι ρυθμιζόμενου μεγέθους υποδοχής χαρτιών.

Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex unit).

Να έχει αυτόματο τροφοδότη και αναστροφέα πρωτοτύπων (ADRF) τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων.

Να αντιγράφει και σε διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους εξήντα με εκατόν τριάντα (60-130) gr/m2 περίπου. Για φωτοαντίγραφα μέσω κασετών το βάρος του χαρτιού θα είναι ογδόντα (80) gr/m2 περίπου.

Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι και σαράντα πέντε (45) δευτερόλεπτα (warm up time).

Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου μέχρι και οκτώ (8) δευτερόλεπτα (time to first copy).

Να διαθέτει πίνακα λειτουργιών και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις  με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών κλπ., καθώς και να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen).

Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα.

Να έχει πληκτρολόγιο με δέκα (10) τουλάχιστον αριθμητικά πλήκτρα, στα οποία να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα ψηφία από το 0 έως και το 9. Να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν εώς και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα.

Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον δύο (2) σμικρύνσεων και δύο (2) μεγεθύνσεων καθώς και zoom σε εύρος τουλάχιστον πενήντα με διακόσια (50 – 200)%.

Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης φωτεινότητας.

Να διαθέτει οπτικό μετρητή (counter) έξι (6) ψηφίων τουλάχιστον.

Nα διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.

Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Saver Mode) όταν δεν λειτουργεί.

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (Αutomatic Paper Selection) και σύστημα αυτόματης επιλογής λόγου αναπαραγωγής (Automatic Magnification Selection).

Να διαθέτει σύστημα φωτοαντιγραφής από βιβλία (book copy).

Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση (electronic sorting), χωρίς να απαιτείται και διαχωρισμός μεταξύ των σετ.

Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης (scanner) σε κομπιούτερ.

Να διαθέτει λειτουργία εκτυπωτή (σύνδεση με κομπιούτερ).

Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον εξήντα τέσσερα (64) ΜΒ.

Να λειτουργεί με ρεύμα 220/230V συχνότητας 50/60Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.

Να μπορούν να λειτουργούν οι συσκευές σε συνθήκες μη κλιματιζόμενου χώρου, σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Το μηχάνημα να προσφέρεται με  κατάλληλη βάση η οποία να είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητη, τροχήλατη και να διαθέτει χώρο αποθήκευσης του χαρτιού (ερμάριο).

Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από πλήρως αναλυτικά και ορθά μεταφρασμένα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα set αναλωσίμων και ένα πακέτο χαρτί Α4 πεντακοσίων (500) φύλλων. Η δαπάνη του πρώτου αυτού set αναλωσίμων και του χαρτιού θα βαρύνει τον ανάδοχο.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

23. ΦΟΡΗΤΟ DISCMAN ME ΡΑΔΙΟ (Α/Α 23)

Θα φέρει ακουστικά, τροφοδοτικό, οθόνη LCD και κουμπί κλειδώματος. Θα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, mp3. Θα διαθέτει ψηφιακό δέκτη, με επιλογή μονοφωνικού η στερεοφωνικού ήχου στα FM. Θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 30 προσυντονισμένων σταθμών.Θα διαθέτει αντικραδασμική προστασία.

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 136x31x136 mm (ΠxΥxΒ)

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

24. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ (Α/Α 24)

Στερεοφωνικός ήχος, σύνδεση Audio Mini-jack (3,5mm), μήκος καλωδίου 3 m. Απόκριση ακουστικού: 100 Hz - 18 KHz.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του είδους, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

25. ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17” (Α/Α 25)

Η οθόνη αφής θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαγώνιος αφής: 17"

Τεχνολογία οθόνης: LCD Αφής

Εγγύηση μηδέν (0) καμένων pixel: Ναι

Ανάλυση: 1280 x 1024

Φωτεινότητα: 200 cd/m²

Τυπική Αντίθεση: 1000:1

Δυναμική Αντίθεση: 20000:1

Χρόνος Απόκρισης: 5 ms

Γωνία Θέασης (Οριζόντια): 170

Γωνία Θέασης (Κάθετη): 160

Απεικόνιση: 5:4

Είσοδοι: 1xD-Sub 15 pin

Ρύθμιση Βάσης: Δυνατότητα κάθετης κλίσης (tilt)

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

26. ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (NETWORK STORAGE/HOME SERVER) – (Α/Α 26)

Συσκευή αποθήκευσης αρχείων για χρήση σε τοπικό δίκτυο και κεντρική αποθήκευση/φύλαξη αρχείων. Θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη RAID: Ναι

Τύπος RAID: 1

Χωρητικότητα: 1 ΤΒ

Αριθμός σκληρών δίσκων:1

Σύνδεση σκληρών δίσκων: SATA

Δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου δίσκου με mirroring (με επιπλέον κόστος): Ναι

Τύπος σύνδεσης: Ethernet

Συμβατότητα με λειτουργικά: Windows, Linux, Mac OS

Δυνατότητα ορισμού ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού προστασίας (password): Ναι

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

27. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α/Α 27)

Επί ποινή αποκλεισμού, το προσφερόμενο υλικό πρέπει να είναι διαδραστικός πίνακας και όχι προσομοίωση του. Αυτό σημαίνει ότι όλη η ενεργή επιφάνεια του πίνακα συμμετέχει, με χρήση τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος ή πιεζοηλεκτρικού υλικού) στον ακριβή εντοπισμό της επαφής του χρήστη. Ειδικά για πίνακες υπερύθρων, αυτό απαιτεί πυκνό υπέρυθρο πλέγμα που περιβάλλει όλη την επιφάνεια και την σαρώνει για άμεσο εντοπισμό της επαφής του χρήστη. Το περιβάλλον υπέρυθρο πλέγμα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στον πίνακα από τον κατασκευαστή (ενιαίο σύστημα). Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη ενσωμάτωση πλέγματος σε μέρος της περιμέτρου του πίνακα («γωνίες»). Θα καλύπτει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ανάλυση αφής (touch resolution) ≥ 4000 x 4000 pixel.

- Η λειτουργία του θα γίνεται με χρήση ενεργού γραφίδας ή με το δάκτυλο ή οποιοδήποτε αντικείμενο.

- Θα έχει ταχύτητα ανίχνευσης σήματος ≥5m/sec

- Θα έχει επιφάνεια, κατάλληλη για περιορισμένη χρήση μαρκαδόρων λευκού πίνακα (dry-erase markers).

- Θα έχει ονομαστική διαγώνιο ≥ 76’’.

- Τρόπος σύνδεσης με τον Η/Υ θα είναι RS232 ή USB

- Screen format 4:3 ή 16:9 ή 16:10.

- Θα έχει δυνατότητα ανάρτησης σε σταθερό σημείο του τοίχου.

- Ο καθαρισμός της επιφάνειας θα γίνεται με στεγνό πανί ή νερό.

- Θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για τη διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του διαδραστικού πίνακα.

- Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Επιθυμητό είναι:

- Να έχει πλήκτρα συντόμευσης.

- Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας από 2 χρήστες.

Μαζί με τον πίνακα θα παραδίδονται:

- Οι τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάστασή του (οδηγοί συσκευών κ.λπ.), σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. CD, DVD).

- Τα ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του διαδραστικού πίνακα και του συνοδευτικού λογισμικού λειτουργίας του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD).

Λογισμικό διαδραστικού πίνακα.

Το λογισμικό του διαδραστικού πίνακα θα έχει υποχρεωτικά τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες:

- Ελληνική διεπαφή χρήστη (ελληνικά μενού, μηνύματα, βοήθεια κλπ)

- Εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.

- Αποθήκευση περιεχομένου διαδραστικού πίνακα σε αρχείο εικόνας. (jpg, bmp, TIFF, pdf)

- Εικονικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων (ελληνικοί χαρακτήρες σε πλήκτρα όταν γίνεται πληκτρολόγηση ελληνικών χαρακτήρων).

- Δημιουργία και αναπαραγωγή αρχείων flash.

- Συλλογή εικόνων, cliparts, με δυνατότητα εύκολης αναζήτησης.

- Καταγραφή σε βίντεο (avi/mpeg) οποιασδήποτε ενέργειας στην οθόνη (μέσω του πίνακα)

- Να μπορεί να εγκατασταθεί στα λειτουργικά συστήματα MS Windows XP/Vista/7 & Linux, Mac 10.x

- Άδεια χρήσης, που να καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας εγκατάστασης και λειτουργίας του.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας (αποσφαλμάτωση, δωρεάν νέες εκδόσεις) για 3 έτη από την οριστική παραλαβή.

- Οργάνωση τηλεδιάσκεψης με άλλη τάξη.

- Πλοήγηση στο διαδίκτυο απ’  ευθείας από τον πίνακα.

Επιθυμητό είναι:

- Να προσφερθούν συνοδευτικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, βιβλιοθήκες.

- Επιπλέον λογισμικό πίνακα π.χ. να μπορεί να σώζεται το περιεχόμενο του πίνακα σε διορθώσιμη μορφή (editable) μορφή μέσω του λογισμικού του πίνακα και γενικών λειτουργικότητα που να μπορεί να εξυπηρετεί τη ψηφιακή τάξη.

Ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει και τα εξής:

- Τον χρόνο απόκρησης τεχνικής υποστήριξης σε βλάβες.

- Την κάλυψη του help desk.

- Την διαθεσιμότητα αντικατάστασης υλικού.

- Την πολιτική ανανέωσης (νέες εκδόσεις) λογισμικού.

28. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (DIGITAL VIDEOPROJECTOR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) - (Α/Α 28)

Να διαθέτει επί ποινή απόρριψης τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Η πραγματική ανάλυση εικόνας του (native resolution) θα είναι ≥ 1024 x 768 True Color.

- Θα έχει λόγο πλευρών εικόνας συμβατό με λόγο πλευρών διαδραστικού πίνακα (σε native resolution mode).

- Η φωτεινότητά του θα είναι ≥ 2000 Lumens

- Λόγος αντίθεσής του ≥ 500:1.

- Θα έχει δυνατότητα ανάρτησης σε βάση οροφής ή επιτοίχια

- Θα υποστηρίζει τα πρότυπα PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM.

- Είσοδος VGA (D115) για σύνδεση με Η/Υ.

- Θα έχει διάρκεια ζωής λυχνίας 2000 τουλάχιστον ώρες σε normal operation.

- Προβολή από πολύ μικρή απόστασης (ultra short throw)<=0,40

- Θα έχει σήμανση CE πιστοποιητικό CE.

- Θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή.

- Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών.

- Θα διαθέτει ασύρματο τηλεχειριστήριο ελέγχου του βιντεοπροβολέα.

- Θα έχει τάση λειτουργίας 220-240V/50Ηz.

Μαζί με τον βιντεοπροβολέα θα παραδίδονται:

- οι τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάστασή του (οδηγοί συσκευών κ.λπ.), σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. CD, DVD)

- τα ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD).

- τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του βιντεοπροβολέα (εικόνα-ήχος).

Βάση Στήριξης Βιντεοπροβολέα

Θα είναι κατάλληλη για ανάρτηση του προτεινόμενου βιντεοπροβολέα είτε από την οροφή είτε από τον τοίχο και θα αντέχει το βάρος του. Σε περίπτωση στήριξής από την οροφή θα παρέχεται η ρυθμιζόμενη απόστασή του από αυτήν για τοποθέτηση σε αίθουσες με διαφορετικό ύψος. Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης και της περιστροφής του, για επίτευξη σωστής γωνίας προβολής στο διαδραστικό πίνακα. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εγκατάσταση βάσης στήριξης βιντεοπροβολέα.

Ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει και τα εξής:

- Τον χρόνο απόκρησης τεχνικής υποστήριξης σε βλάβες.

- Την κάλυψη του help desk.

- Την διαθεσιμότητα αντικατάστασης υλικού.

- Την πολιτική ανανέωσης (νέες εκδόσεις) λογισμικού.

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  -  ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» |
| --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1 | PC – INTEL (Α/Α 1) |
| 1.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | PC – AMD (Α/Α 2) |
| 2.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) - (Α/Α 3) |
| 3.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (Α/Α 4) |  |
| 4.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | WEB CAMERA (Α/Α 5) |
| 5.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET (Α/Α 6) |
| 6.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩ-ΤΗΣ LASER (Α/Α 7) |
| 7.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET (Α/Α 8) |
| 8.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …… |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ (Α/Α 9) |
| 9.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …….. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (Α/Α 10) |
| 10.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …….. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ (Α/Α 11) |
| 11.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ….. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | PROJECTOR (Α/Α 12) |
| 12.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| 13 | ΟΘΟΝΗ PROJECTOR (Α/Α 13) |
| 13.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| 14 | ΟVERHEAD PROJECTOR (Α/Α 14) |
| 14.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 14.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 14.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …… |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗΣ (Α/Α 15) |
| 15.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ….. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ (Α/Α 16) |
| 16.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 16.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 16.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …….. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Α/Α 17) |
| 17.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 18 | DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ) - (Α/Α 18) |
| 18.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤHΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) - (Α/Α 19) |
| 19.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο) - (Α/Α 20) |
| 20.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ (Α/Α 21) |
| 21.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 21.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 21.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| 22 | ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Α/Α 22) |
| 22.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 22.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 22.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 23 | ΦΟΡΗΤΟ DISCMAN ME ΡΑΔΙΟ (Α/Α 23) |
| 23.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 23.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 23.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ (Α/Α 24) |
| 24.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 24.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 24.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17” (Α/Α 25) |
| 25.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 25.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 25.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (NETWORK STORAGE / HO-ME SERVER) – (Α/Α 26) |
| 26.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 26.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 26.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 26.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α/Α 27) |
| 27.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 27.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 27.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 27.4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| … |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (DIGI-TAL VIDEOPROJECTOR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑ-ΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) - (Α/Α 28) |
| 28.1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 28.2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 28.3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| …. |  | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

…….………………………………………………..….……

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»

- ΠΙΝΑΚΑΣ Π5  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3

«ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»
(ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΠΔ 118/07)

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ) - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π3  ισχύει   μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ  για όλα τα είδη.

Αν ο υποψήφιος είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

| ΕΡΓΟ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ) - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» |
| --- | --- |
| ΕΙΔΗ / ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΙ) – ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |  |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (του κατασκευαστή) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΣΧΕΔΙΟ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | PC – INTEL |  |  |  |  | 24 |
| 2 | PC – AMD |  |  |  |  | 6 |
| 3 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) |  |  |  |  | 26 |
| 4 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ |  |  |  |  | 14 |
| 5 | WEB CAMERA |  |  |  |  | 20 |
| 6 | ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET |  |  |  |  | 7 |
| 7 | ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER |  |  |  |  | 4 |
| 8 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET |  |  |  |  | 6 |
| 9 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ |  |  |  |  | 12 |
| 10 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ |  |  |  |  | 11 |
| 11 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙ ΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ |  |  |  |  | 8 |
| 12 | PROJECTOR |  |  |  |  | 6 |
| 13 | ΟΘΟΝΗ PROJECTOR |  |  |  |  | 7 |
| 14 | ΟVERHEAD PROJECTOR |  |  |  |  | 3 |
| 15 | ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗ ΤΗΣ |  |  |  |  | 8 |
| 16 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗ ΤΗΣ |  |  |  |  | 9 |
| 17 | ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |  | 6 |
| 18 | DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙ-ΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ) |  |  |  |  | 7 |
| 19 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤHΛΕΜΟΙΟΤΥ ΠΙΑΣ (FAX) |  |  |  |  | 6 |
| 20 | ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο) |  |  |  |  | 14 |
| 21 | ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ |  |  |  |  | 12 |
| 22 | ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ |  |  |  |  | 6 |
| 23 | ΦΟΡΗΤΟ DISCMAN ME ΡΑΔΙΟ |  |  |  |  | 4 |
| 24 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ |  |  |  |  | 32 |
| 25 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17” |  |  |  |  | 11 |
| 26 | ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (NETWORK STORAGE/HOME SERVER) |  |  |  |  | 6 |
| 27 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ |  |  |  |  | 26 |
| 28 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙ-ΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟ-ΛΕΑΣ (DIGITAL VIDEO-PROJECTOR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) |  |  |  |  | 14 |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……                                                                                                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

………………………….………………………..….……

ΠΙΝΑΚΑΣ Π5

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ) - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ  Π5 ισχύει μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΣΤΗΛΕΣ  για όλα τα είδη και αν υπάρχει πλήρη ταύτιση των στοιχείων  στις στήλες 1 -6 με τα αντίστοιχα του ΠΙΝΑΚΑ Π3  «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ»

| ΕΡΓΟ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ) - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» |
| --- | --- |
| ΕΙΔΗ / ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΙ) – ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |  |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (του κατασκευαστή) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ του ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
|  |  |  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 16% [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% [€] |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | PC – INTEL |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 2. | PC – AMD |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 4 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 5 | WEB CAMERA |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 7 | ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 9 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 10 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 11 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙ ΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 12 | PROJECTOR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 13 | ΟΘΟΝΗ PROJECTOR |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 14 | ΟVERHEAD PROJECTOR |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 | ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗ ΤΗΣ |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 16 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗ ΤΗΣ |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 17 | ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 18 | DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙ-ΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ) |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 19 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤHΛΕΜΟΙΟΤΥ ΠΙΑΣ (FAX) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 20 | ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο) |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 21 | ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 22 | ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 23 | ΦΟΡΗΤΟ DISCMAN ME ΡΑΔΙΟ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 24 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 25 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17” |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 26 | ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (NETWORK STORAGE/HOME SERVER) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 27 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 28 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙ-ΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟ-ΛΕΑΣ (DIGITAL VIDEO-PROJECTOR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως): |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 16% (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 16% (ολογράφως): |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% (αριθμητικώς): |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16% (ολογράφως): |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …/…/……                                                                                                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

………………………………………..….……