ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας Πληροφορίες : Ι. Καρατάσιος Τηλέφωνο : 22450-22538 (εσωτ.202) Fax : 22450-29094 E-mail : i.karatasios@kar.pnai.gov.gr |  |  |
| --- | --- | --- |

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τεχνική έκθεση αυτή  αφορά στην προμήθεια  χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και λοιπών υλικών για την κάλυψη αναγκών της νήσου Καρπάθου.

Ο συνθετικός τάπητας θα είναι προϊόν Ευρωπαϊκής προελεύσεως τεχνολογίας και παραγωγής, κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) τελευταίας γενιάς,  με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και της ζέστης. Η κατασκευή του πέλους θα είναι θυσανωτή, από συνδυασμό  μονόκλωνων ινών ελικοειδούς μορφοποίησης  δύο χρωμάτων και  (όχι καλανταρίσματος και επανακοπής) σε συνδυασμό με μονόκλωνες ίνες ταινιοειδούς μορφής  (επεξεργασμένων δια καλανταρίσματος και  ασυνεχούς επανακοπής) τελευταίας τεχνολογίας. Οι ίνες, ύψους πέλους 50 χλστ τουλάχιστον, θα αγκυρούνται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου η μη υφασμένου  πολυπροπυλενίου / πολυαμιδίου, πολυπροπυλενίου ή/και γεωϋφασμάτων και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την  επιφάνεια, δια επιπάσεως από Latex, πολυουρεθάνη, ή άλλης αντίστοιχων χαρακτηριστικών τεχνολογία 	Ειδικότερα ο προσφερόμενος συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να συμφωνεί επί αποκλεισμού με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|  | Απαίτηση | Ελάχιστες απαιτήσεις |
| --- | --- | --- |
| 1 | Τύπος προϊόντος | Συνθετικός χλοοτάπητας με γέμισμα από άμμο και |
|  |  | ελαστικούς κόκκους κατάλληλος για ποδόσφαιρο |
| 2 | Τύπος ίνας | Ειδικά επεξεργασμένο πολυαιθυλένιο με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και της ζέστης, |
| 3 | Αριθμός νημάτων/ συρραφή -θηλιά | Ένα (1) |
| 4 | Αριθμός ινών / νήμα | Έξι (6) |
| 5 | Πάχος ίνας σε μ. | 300 μ. |
| 6 | Bάρος πρωτεύουσας βάσης ύφανσης/Μ2 | 1.250 γρ./Μ2 |
| 7 | Δύναμη απόσπασης θυσάνου | 60 N |
| 8 | Αριθμός ινών πέλους/Μ2 | 107.000 ίνες/Μ2 |
| 9 | Βάρος νήματος σε decitex | 12.000 Dctex |
| 10 | Συρραφές-Θηλιές/M2 | 8.900/M2 |

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|  | Απαίτηση | Ελάχιστες απαιτήσεις |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αξιολόγηση FIFA | Αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων εργαστηρίου συφώνως FIFA 1* και FIFA 2* |
| 2 | Αδειοδότηση FIFA | Κατασκευασθέντα και αδειοδοτημένα γήπεδα συμφώνως FIFA 2* |
| 3 | Απορρόφηση κρούσης μετά από προσομοίωση φθοράς 5.200 κύκλων | 60% |
| 4 | Απορρόφηση κρούσης μετά από προσομοίωση φθοράς 20.200 κύκλων | 60% |

Τα λοιπά υλικά: Η άμμος θα είναι  πυριτική  στρογγυλευμένη υπογωνιώδης, πλυμένη και αποξηραμένη  με μέγεθος κόκκων από 0,315 χιλ. έως 1,2 χιλ και συντελεστή υδροπερατότητα >36 εκ/ώρα .

| Άμμος | Ελάχιστες απαιτήσεις | . Πρότυπο Μεθοδολογίας ελέγχου |
| --- | --- | --- |
|  | Κάτω στρώση : Χαλαζιακή άμμος, πλυμένη και αποξηραμένη, στρογγυλωμένη, υπογωνιώδης, περίπου 0,5-1,2χιλ | ΕΝ 933 1,2 |
|  | Υδροπερατότητα άμμου >36 εκ/ώρα | ΕΝ 12616 |
|  | Θρυπτικότητα άμμου <30% | P 18576 |

Το ελαστικό δεν θα έχει ξένα στοιχεία καθώς και σκόνη, θα είναι προϊόν κοπής κατά το δυνατόν  και με μέγεθος κόκκων από 0,5 χιλ. έως 2,5 χιλ.

| Ελαστικό | Ελάχιστες απαιτήσεις | Πρότυπο Μεθοδολογίας ελέγχου |
| --- | --- | --- |
|  | Πάνω στρώση : κόκκοι μαύρου ελαστικού SBR, 0,6-2,5mm, | ΕΝ 933 1,2 |
|  | Υδροπερατότητα ελαστικού >36 εκ/ ώρα | EN 12616 |

Τα υλικά πλήρωσης του πέλους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τοξικολογικότητας και φυσικοχημικών ιδιοτήτων   συμφώνως των ορίων και της μεθοδολογίας ελέγχου του προτύπου XP P90 112:2004 άρθρα 3.4.3.1 και 3.4.3.2. υποχρεωτικά.

| Υλικά πλήρωσης | Τοξικολογία Περιβάλλον |  |
| --- | --- | --- |
| Στοιχεία | Πρότυπο Μεθοδολογίας Ελέγχου | Απαιτήσεις |
| Διαλυμένος οργανικός άνθρακας COD | NF EN1484 | ≤40mg/l |
| Μόλυβδος Pb | NF EN ISO11885 | ≤0.04mg/l |
| Κάδμιο Cd | NF EN ISO11885 | ≤0.005mg/l |
| Ολικό Χρώμιο Cr | NF EN ISO 11885 | ≤0.05mg/l |
| Εξασθενημένο Χρώμιο Cr | NF T 90-043 | -≤0.008mg/l |
| Υδράργυρος Hg | NF T 90-113-2 | ≤0.001mg/l |
| Κασσίτερος Sn | NF EN ISO 11885 | ≤0.05mg/l |
| Ψευδάργυρος Zn(1) με CO2 | NF EN ISO 11885 | ≤20mg/l |
| Ψευδάργυρος Zn(2) χωρίς CO2 | NF EN ISO 11885 | ≤0.5mg/l |

- Μέθοδοι

- Ανάλυση μέσω διάλυσης: Εξάνιο

- Απαιτήσεις

| EOX (Αλλογενή) | NF EN 1485 | ≤100mg/l |
| --- | --- | --- |

Η Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών σε συνδυασμό με την ταινία συγκόλλησης θα πρέπει μετά από εργαστηριακό έλεγχο της αντοχής της συγκόλλησης του αρμού των ρολών του συνθετικού τάπητα να συμφωνεί με τις  ελάχιστες απαιτήσεις συμφώνως της μεθοδολογίας ελέγχου του πίνακα που ακολουθεί :

| Αντοχή ενώσεων : Συγκολλημένες ραφές | ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΑΝΕΥ ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ | EN 12228 Method 2 | 300 N/100mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΜΕΤΑ ΕΜΒΥΘΙΣΕΩΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟ ΥΔΩΡ | EN 13744 & EN 12228 Method 2 | 250 N/100mm |

Ο προσφερόμενος τεχνητός χλοοτάπητας καθώς και τα λοιπά υλικά θα καλύπτουν  πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της μελέτης οι οποίες θα αποδεικνύονται με την υποχρεωτική προσκόμιση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών προς απόδειξη κάθε μιας εξ αυτών (και των αντίστοιχων μεταφράσεων από το ΥΠ.ΕΞ) από ανεξάρτητα εργαστήρια στη φάση της κατάθεσης τεχνικής προσφοράς επί ποινής αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Αποδεκτά θεωρούνται μόνο τα πιστοποιητικά που προέρχονται από τα εργαστήρια:

Eργαστηριακές δοκιμές ελέγχου εργαστηρίου συμφώνως των απαιτήσεων της FIFA :

| Laboratory and Field Testing Institutes |
| --- |
| Ghent University - ERCAT Department of Textiles Technologiepark 907 9052 Zwijnaarde (Ghent) Belgium Contact: Stijn Rambour Phone: +32 (0) 9264 5835 Website: www.textiles.ugent.be/ercat Email: ercat@ugent.be | ISA Sport Papendallaan 7 P.O. Box 721 6800 AS Arnhem The Netherlands Contact: Rene van Bremen Phone: +31 (0) 26 4834637 Website: www.isa-sport.com Email: info@isa-sport.com |
| Labosport France Technoparc du circuit des 24 heures Chemin aux Boeufs 72100 Le Mans France Contact: Eric Faivre D´Arcier Phone: +33 (0) 243 470840 Website: www.labosport.com Email: contact@labosport.com | Labosport Italy Via Monza, 80 23870 Cernusco Lombardone Italy Contact: Roberto Armeni Phone: +39 039 8946215 Website: www.labosport.it Email: segreteria@labosport.it |
| Labosport UK Unit 3 Heanor Gate Road Heanor, Derbyshire DE75 7RJ England Contact: Phone: +44 (0) 1773 765007 Website: www.labosport.co.uk Email: info@labosport.co.uk | Sports Labs Ltd 12 b Nasmyth Court Houston Industrial Estate Livingston Scotland Contact: Eric O'Donnell Phone: +44 (0) 845 6026354 Website: www.sportslabs.co.uk Email: info@sportslabs.co.uk |

Eργαστηριακές δοκιμές ελέγχου πεδίου συμφώνως των απαιτήσεων της FIFA :

| Field Testing Institutes |
| --- |
| Acousto-Scan Pty Ltd Unit 20 109A Bonds Rd NSW 2010 Punchbowl Australia Contact: Grant Humphreys Phone: +61 (0) 2 9533 7220 Website: www.acoustoscan.com.au Email: admin@acoustoscan.com.au | Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) Camino de Vera s/n Edificio 9c 46022 Valencia Spain Contact: Phone: +34 96 3879160 Website: www.ibv.org Email: ibv@ibv.upv.es |
| LND Servizi Srl Lega Nazionale Dilettanti Via Cassiodoro, 14 00193 – Roma Italy Contact: Antonio Armeni Phone: +39 06 8491 3113 Website: www.lnd.it Email: ea.segreteria@lndservizi.it |  |
| Novarea 38 Bis Avenue Pasteur 28630 Gellainville France Contact: Phone: +02 37 241055 Website: www.novarea-tec.com Email: contact@novarea-tec.com | SGS Intron Certificatie BV P.O. Box 267 4100 AG Culemborg The Netherlands Contact: Oscar Terheijden Phone: +31 (0) 345 585170 Website: www.intron.nl Email: nl.intron@sgs.com |

Επιπλέον επί ποινής αποκλεισμού οφείλεται:

Να αποδεικνύεται ότι το προσφερόμενο σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου έχει τοποθετηθεί σε ένα τουλάχιστον  γήπεδο παγκοσμίως πιστοποιημένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA με αδειοδότηση FIFA Recommended 2 star.

Προς απόδειξη των ως άνω θα προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αρμοδίως θεωρημένα και μεταφρασμένα από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΞ .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου  ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € με Φ.Π.Α. 16%

Η εγκατάσταση του παραπάνω χλοοτάπητα θα γίνει από τον Δήμο Καρπάθου.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ  26 -6-2014	       ΡΟΔΟΣ  09 -07 -2014

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  	Ο  Προϊστάμενος της Τ.Δ.Π

ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ