ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚ. ΔΩΔ/ΣΟΥ                               Ρόδος       17 /11/2014

Αριθμ. Πρωτ. 8499

Πληροφορίες .  Π. Διακαντώνη

Τηλ.    22413-60543

Fax.     22413-60635

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΩ ΜΕΓΙΣΤΗΣ >>

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου ) στο πλαίσιο υλοποίησης της << Κατασκευής υποδομών και μεταφορές για την κατασκευή αυτόνομου συστήματος αφαλάτωσης με φωτοβολταικά στη νήσο Ρω Μεγίστης  >> προυπ. 17.400,00 €  πλην ΦΠΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούνται έως στις 26/11/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ να υποβάλλουν προσφορά  στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου ) στο Γραφείο 15 στο 1ο όροφο του Διοικητηρίου , επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι α) στα μητρώα Εργοληπτικών Επιχ. ( ΜΕΕΠ )  και να ανήκουν στη κατηγορία Οικοδομικών Α1 , Α2 , 1η ανεξαρτήτως Νομού , Η/Μ Α1, Α2, 1η ανεξαρτήτως Νομού ή β) εμπειροτέχνες που είναι γραμμένοι στα Περιφερειακά Μητρώα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Οι Τεχνικές προδιαγραφές  , ο προϋπολογισμός καθώς και το Παράρτημα Α’ επισυνάπτονται .

Ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το 10% της προσφοράς του  με την υπογραφή της σύμβασης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για σχετικές διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 22413-63124 και 22413-60543 .

Ο ΑΝΤIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικών προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποδομές για την εγκατάσταση αυτόνομης φορητής μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης ώσμωσης τροφοδοτούμενης από φωτοβολταικό σύστημα στη νήσο Ρω Μεγίστης.

Επιπλέον στις εργασίες περιλαμβάνεται η μεταφορά της αφαλάτωσης (αποσυναρμολογημένης), των μπαταριών και των φωτοβολταικών από το λιμάνι της Μεγίστης έως τη Ρω στον τόπο του έργου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:

- Προμήθεια των υλικών και κατασκευή της βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστων διαστάσεων 6m X 3m X 0,35m (πάχος) για να επικαθίσει ο οικίσκος της μονάδας αφαλάτωσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει διαστάσεις μεγαλύτερες κατά 40cmαπό τις εξωτερικές διαστάσεις του οικίσκου.

- Την προμήθεια και εγκατάσταση του καλωδίου μεταφοράς της ισχύος εντός πλαστικού σωλήνα προστασίας από τον οικίσκο εγκατάστασης του συγκροτήματος αφαλάτωσης μέχρι την υποβρύχια αντλία, του δικτύου (ΡΕ Φ40 ΡΝ 16) μεταφοράς του ακατέργαστου θαλασσινού νερού μέχρι τη δεξαμενή προκαθίζησης, του δικτύου (ΡΕ Φ32 ΡΝ 10) αποχέτευσης.

- Την στήριξη των σωλήνων και του καλωδίου.

- Την μεταφορά των υλικών της αφαλάτωσης από το λιμάνι της Μεγίστης έως τη Ρω στον τόπο του έργου.

Η κατασκευή της υποδομής για την απευθείας άντληση του θαλασσινού νερού αποτελούν υποχρέωση της 95 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής «Διαγοριδών», αφού γίνει η προμήθεια των υλικών από τον ανάδοχο.

Ο προϋπολογισμός για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό εγκατάσταση και μεταφορά ανέρχεται σε 17.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% και η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ρόδος 25/7/2014

Ο Συντάξας

# Γιαγκουνίδης Αναστάσιος

# ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια, εγκατάσταση υλικών και μεταφορές για κατασκευή υποδομών για την εγκατάσταση αυτόνομης φορητής μονάδας αφαλάτωσης με φωτοβολταικά ,όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή | 1 τεμ | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ (€) : | 15.000,00 |
| Φ.Π.Α. 16% ΕΥΡΩ (€) : | 2.400,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ (€) : | 17.400,00 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" (σελ. 1 από 2)

ΟΜΑΔΑ  Α΄  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Συντελεστής βαρύτητας 70%)

- Συμφωνία προσφοράς με Τεχνικές προδιαγραφές

- Φήμη και αξιοπιστία κατασκευαστή

- Προσφερόμενος πρόσθετος εξοπλισμός

ΟΜΑΔΑ  Β΄  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  (Συντελεστής βαρύτητας 30%)

- Εγγύηση καλής λειτουργίας

- Service, συντήρηση, ανταλλακτικά και δυνατότητα Τεχνικής

υποστήριξης από τον προμηθευτή  μετά την πώληση

- Χρόνος παράδοσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" (σελ. 2 από 2)

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ  Α΄  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Συντελεστής βαρύτητας 70%)

- Συμφωνία προσφοράς με Τεχνικές προδιαγραφές	50%

- Φήμη και αξιοπιστία κατασκευαστή	15%

- Προσφερόμενος πρόσθετος εξοπλισμός                                                                      	   5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  «Α»                                                       70%

ΟΜΑΔΑ  Β΄  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  (Συντελεστής βαρύτητας 30%)

- Εγγύηση καλής λειτουργίας	  15%

- Service, συντήρηση, ανταλλακτικά και δυνατότητα Τεχνικής

υποστήριξης από τον προμηθευτή  μετά την πώληση	  10%

3. Χρόνος παράδοσης                                                                                                    	   5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  «Β»                                                     	 30%

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από 80 έως 120.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου ισούται με το γινόμενο της βαθμολογίας του επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου.

Η βαθμολογία της προσφοράς ισούται με το άθροισμα των συνισταμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο ομάδων Α και Β.

Συμφερότερη προσφορά είναι αυτή που έχει το μικρότερο λόγο

Συγκριτική τιμή

-----------------------------------

Βαθμολογία προσφοράς

# Text boxes

η =